Freedom Solace 3D

Прогрессивные линзы

ОПИСАНИЕ

- FreeForm прогрессив по задней  поверхности

- Учёт индивидуальных параметров оправы и ее посадки на лице клиента

- Особо расширенная зона для ближнего зрения и промежуточная зона

- Абсолютная гарантия привыкания

- Высокая контрастность изображения за счет применения технологии волнового фронта

- Насыщенность ярким цветом за счет снижения аберраций высшего порядка

- Коридоры прогрессии 11-13-15 мм

- Подходят для вождения автомобиля

ПРИ ЗАКАЗЕ УЧИТЫВАТЬ

- Рефракцию для дали и ADD

- Монокулярно PD для каждого глаза

- Рекомендованная установочная высота 17, 19 и 21 мм, соответственно коридорам прогрессии 11, 13 и 15 мм

- Минимальная высота проема оправы 20, 22 и 24 мм

- Расстояние от установочного креста до верхнего края оправы не менее 3 мм

- Вертексное расстояние 10-22 мм

- Пантоскопический угол 0-15⁰

- Угол изгиба оправы 5-15⁰

- Размер линзы: ширина, высота.  Ширина переносицы.

СТОИМОСТЬ

| Материал | Диапазон рефракций | Покрытие |
| --- | --- | --- |
|  | Цилиндр 0,00/-4,00 Аддидация +0,75/+3,50 | Glance Zaphire-Sx или NanoBlue |
|  | сфера |  |
| 1,74 LeafEco | -12,00/+12,00 |  |
| 1,74 LeafEco Blue Block |  |  |
| 1,67 | -11,00/+6,50 |  |
| 1,67 Blue Block |  |  |
| 1,67 Transitions VII |  |  |
| 1,67 Transitions Xtractive |  |  |
| 1,60 Tribrid | -9,00/+6,50 |  |
| 1,60 Tribrid Blue Block |  |  |
| 1,60 Tribrid Transitions VII |  |  |
| 1,60 | -9,00/+6,50 |  |
| 1,60 Transitions VII |  |  |
| 1,60 Transitions Xtractive |  |  |
| 1,53 TVX | -7,50/+6,50 |  |
| 1,53 TVX Blue Block |  |  |
| 1,53 TVX Transitions VII |  |  |
| 1,50 | -8,00/+6,50 |  |
| 1,50 Blue Block |  |  |
| 1,50 Transitions VII |  |  |
| 1,50 Transitions Xtractive |  |  |

# Text boxes

206