Maxima PRO

Офисные линзы

ОПИСАНИЕ

- Идеальные  линзы для работы в офисе

- FreeForm дегрессия по задней поверхности

- Рассчитаны для продолжительной работы за компьютером и с документами

- Широкие поля зрения для ближних и средних расстояний

- Высокая контрастность изображения за счет применения технологии волнового фронта

- Мультидегрессивный дизайн для глубины поля зрения - 4м, 3м, 2м, 1м

- Коридор дегрессии 10 мм

- Не подходят для вождения автомобиля

| Лучший рекомендуемый выбор |
| --- |
| ADD | Глубина поля зрения |
| 0,75-1,25 | 4 метра |
| 1,25-1,75 | 3 метра |
| 1,75-2,25 | 2 метра |
| 2,50-3,00 | 1 метр |

| Аддидация | Дегрессия |
| --- | --- |
| Дптр | 1м | 2м | 3м | 4м |
| 0,75 | - | - | - | 0,50 |
| 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,75 |
| 1,25 | 0,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 |
| 1,50 | 0,50 | 0,75 | 1,00 | 1,25 |
| 1,75 | 0,75 | 1,00 | 1,25 | 1,50 |
| 2,00 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 |
| 2,25 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 |
| 2,50 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 |
| 2,75 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 |
| 3,00 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | 2,75 |

ПРИ ЗАКАЗЕ УЧИТЫВАТЬ

- Рефракцию для дали и ADD (как при заказе прогрессивных линз)

- Монокулярно PD для каждого глаза

- Расстояние для чтения – 40 см

- Расстояние от установочного креста до верхнего края оправы не менее 10 мм

- Рекомендуемая установочная высота 18 мм

- Высота проема оправы 28 мм

- Вертексное расстояние в пределах 10-14 мм

- Пантоскопический угол в пределах 8-12⁰

- Угол изгиба оправы в пределах 4-5⁰

- Размер линзы: ширина, высота.  Ширина переносицы

- Заказ линз: оформление по рефракции для дали с указанием ADD и глубины поля зрения – 4м, 3м, 2м, 1м

СТОИМОСТЬ

| Материал | Диапазон рефракций | Покрытие |
| --- | --- | --- |
|  | Цилиндр 0,00/-4,00 Дегрессия -0,50/-3,50 Аддидация +0,75/+3,00 | Glance Zaphire-Sx или NanoBlue |
|  | сфера |  |
| 1,67 | -12,00/+6,50 |  |
| 1,67 Blue Block |  |  |
| 1,60 | -10,00/+6,50 |  |
| 1,60 Tribrid | -8,50/+6,50 |  |
| 1,60 Tribrid Blue Block |  |  |
| 1,53 TVX | -7,50/+6,50 |  |
| 1,53 TVX Blue Block |  |  |
| 1,50 | -7,50/+6,50 |  |
| 1,50 Blue Block |  |  |